## Slide 1
PRELOG
Spring Boot 로그 이상 탐지 시스템
로그 패턴 자동 탐지 · 심각도 평가 · 딥러닝 모델 비교 및 최적 모델 선정
프로젝트 개요 보고

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
프로젝트 목적
02
데이터셋 구성
03
이상 탐지 모델 3종
04
모델 학습 및 평가 방법
05
목표 성능 지표
06
프로젝트 구조 및 워크플로우
07
성능 개선 방향
08
요약
02
prelog

## Slide 3
01 · PURPOSE
프로젝트 목적
주요 목표
로그 파일에서 이상 패턴 자동 탐지
심각도 평가를 통한 우선순위 분류
다양한 딥러닝 모델 비교로 최적 모델 선정
실시간 이상 탐지 가능한 모델 구축
활용 분야
시스템 모니터링 및 알림
장애 예방 및 조기 대응
로그 분석 자동화
운영 효율성 향상
03
prelog

## Slide 4
02 · DATASET
데이터셋 구성
약 4,978만 개
전체 로그 라인 수
로그 소스: pattern/prelog/logs/backup/ (Spring Boot 표준 로그) 로그 레벨: INFO · DEBUG · TRACE · WARN · ERROR · FATAL
데이터셋 | 전체 로그 | 정상 로그 | 에러 로그 | 비율
Train | 31,900,000개 | 28,246,114개 | 3,653,886개 | 80%
Valid | 7,930,902개 | 7,025,679개 | 905,223개 | 20%
Test | 9,957,726개 | 9,232,124개 | 725,602개 | 20%
정상 로그
레벨: INFO / DEBUG / TRACE
Exception, Error, Failed 등 에러 키워드 없음
에러 로그
레벨: WARN / ERROR / FATAL
Exception, Error, Failed, Fatal, Critical 등 키워드 포함
04
prelog

## Slide 5
03 · MODELS
이상 탐지 모델 3종 비교
DeepLog
LSTM 기반
LSTM으로 실행 경로를 예측하고, 예측 오차가 크면 이상으로 판단
장점 시퀀스 패턴 학습 능력 우수
단점 오탐 가능성 높음
LogAnomaly
Template2Vec 기반
로그를 템플릿으로 변환 후 벡터화, Z-score 기반 이상 탐지
장점 정확도 높음, 정상 로그 구분 우수
단점 이상 탐지율 낮음 (False Negative 多)
LogRobust
Attention + Bi-LSTM
양방향 LSTM과 Attention으로 중요 구간을 강조하여 이상 점수 산출
장점 복잡한 패턴 학습 가능
단점 학습 시간 길고 기본 임계값에서 실패 가능
05
prelog

## Slide 6
04 · TRAINING & EVALUATION
모델 학습 및 평가 방법
학습 방식
정상 로그만 사용하여 정상 패턴 학습 → 이상 패턴을 자동 감지
시퀀스 길이 10 (DeepLog·LogRobust) / 윈도우 크기 10 (LogAnomaly)
구분 | 빠른 학습 | 평가용 (권장)
Epochs | 5 | 20
Batch Size | 128 | 64
Sample Size | - | 500,000
평가 지표
정확도 Accuracy
정밀도 Precision
재현율 Recall
F1 점수
특이도 Specificity
ROC-AUC
종합 점수 (Weighted Score) 산출식
weighted score = F1 × 0.4 + Accuracy × 0.3 + Recall × 0.2 + Precision × 0.1
F1 40% 정밀도·재현율의 균형 (가장 중요)
정확도 30% 전체적인 예측 정확도
재현율 20% 이상을 놓치지 않는 능력
정밀도 10% 오탐을 줄이는 능력
06
prelog

## Slide 7
05 · TARGET METRICS
목표 성능 지표 & 임계값 최적화
지표 | 목표 | 설명
정확도 (Accuracy) | 70% 이상 | 전체 예측 중 맞는 비율
정밀도 (Precision) | 50% 이상 | 이상으로 탐지한 것 중 실제 이상 비율
재현율 (Recall) | 60% 이상 | 실제 이상 중 탐지한 비율
F1 점수 | 55% 이상 | 정밀도와 재현율의 조화 평균
특이도 (Specificity) | 80% 이상 | 정상을 정상으로 올바르게 구분
최적 임계값 탐색 프로세스 ( --optimize-threshold )
1
이상 점수
범위 확인
2
100개
임계값 후보 생성
3
임계값별
성능 지표 계산
4
목표 지표 충족하는
최적값 선택
5
최적 임계값으로
재평가
07
prelog

## Slide 8
06 · WORKFLOW
프로젝트 구조 및 실행 워크플로우
1
로그 파싱
로그 파일을 파싱하여
parsed_data.parquet 저장
2
데이터 분할
Train 80% / Valid·Test 20%
split_data/ 로 저장
3
모델 학습 · 평가
DeepLog · LogAnomaly · LogRobust
학습 및 임계값 최적화
4
결과 저장
성능 비교표 · 그래프를
results/ 폴더에 저장
주요 산출물
parsed_data.parquet 파싱된 전체 로그 데이터
split_data/ train / valid / test 분할 데이터
results/log_specific_comparison_*/ 모델 비교 결과 · 그래프 · 리포트
08
prelog

## Slide 9
07 · IMPROVEMENT
성능 개선 방향
데이터 관련
학습 데이터 확대 (20만 → 50만 개 이상), 정상/에러 로그 분류 정확도 향상
학습 파라미터
Epochs 10 → 20-30, Batch Size 64-128, Learning Rate 0.001 → 0.0001로 안정화
임계값 최적화
--optimize-threshold 옵션 상시 사용 권장, 실제 목적에 맞게 목표 지표 조정
모델별 개선
DeepLog 임계값↑ (오탐 감소) · LogAnomaly 임계값↓ (탐지율↑) · LogRobust 하이퍼파라미터 튜닝
09
prelog

## Slide 10
요약
Spring Boot 로그 파일에서 이상 패턴을 자동으로 탐지하고, 심각도 평가로 우선순위를 분류하는 시스템
약 4,978만 개
전체 로그 데이터
3개 모델
DeepLog · LogAnomaly · LogRobust
F1 40%
종합 점수 최우선 가중치
목표 성능 지표
70%↑
정확도
50%↑
정밀도
60%↑
재현율
55%↑
F1
80%↑
특이도
핵심 결론 · 종합 점수( F1 40% + Accuracy 30% + Recall 20% + Precision 10% )와 --optimize-threshold 를 기준으로 최적 모델과 임계값을 선정합니다.
10
prelog